## Slide 1: LOW POWER MODE
Guide: Huỳnh Hoàng Hà

## Slide 2: 1.STM32 Sleep Mode
Đặc điểm Sleep Mode
CPU dừng hoạt động (nghỉ).
Các ngoại vi (USART, SPI, I2C, Timer, ADC...) vẫn hoạt động bình thường.
Các nguồn xung clock khác ngoài CPU vẫn duy trì.
Tiết kiệm năng lượng mà vẫn duy trì hoạt động ngoại vi.
Cách đánh thức CPU
Ngắt (Interrupt) từ ngoại vi, khi có ngắt thì CPU sẽ thức dậy, xử lý rồi có thể quay lại Sleep.
Tín hiệu sự kiện (Event), event chỉ đánh thức CPU, không chạy hàm xử lý ngắt.

## Slide 3
2. STM32 – Enter Sleep Mode
Đặc điểm Sleep Mode
STM32 vào chế độ tiết kiệm năng lượng.
CPU dừng thực thi lệnh, nhưng:
  SRAM & thanh ghi vẫn giữ nguyên.
  Ngoại vi vẫn hoạt động (tùy cấu hình).
Các bước vào Sleep Mode:
Dừng SysTick Timer để tránh CPU bị đánh thức liên tục: HAL_SuspendTick();
Gọi hàm vào Sleep Mode: HAL_PWR_EnterSLEEPMode(PWR_MAINREGULATOR_ON, PWR_SLEEPENTRY_WFI);
Chế độ đánh thức
WFI (Wait For Interrupt): CPU thức dậy khi có ngắt.
WFE (Wait For Event): CPU thức dậy khi có sự kiện.

## Slide 4: 3. STM32 Wakeup (Exit) Sleep Mode
Cơ chế đánh thức
Chỉ cần có tín hiệu ngắt (Interrupt) → CPU thoát khỏi Sleep Mode và hoạt động lại bình thường.
Có thể dùng:
  EXTI (ngắt ngoài, ví dụ nút nhấn).
  Timer/Counter (ngắt định kỳ).
Khôi phục SysTick Timer
Khi vào Sleep Mode đã gọi: HAL_SuspendTick();
Khi CPU được đánh thức → gọi lại: HAL_ResumeTick();

## Slide 5: 1.STM32 Stop Mode
Khái niệm: Chế độ tiết kiệm năng lượng sâu hơn Sleep mode, dừng toàn bộ clock (kể cả system clock) nhưng vẫn giữ nguyên RAM & thanh ghi.
Regulator: Hoạt động ở Main mode hoặc Low-power mode để tối ưu điện năng.
Nguồn đánh thức:
  Ngắt ngoài (EXTI / GPIO).
  RTC (Real Time Clock).
  Các sự kiện ngoại vi khác (I²C, USART, SPI...).

## Slide 6
Entering Stop Mode – STM32
Tạm dừng SysTick
  Nếu không tắt SysTick, ngắt này sẽ liên tục đánh thức MCU.
HAL_SuspendTick(); // Disable SysTick interrupt
Thực thi lệnh vào Stop Mode
  Dùng WFI (Wait For Interrupt) hoặc WFE (Wait For Event).
  Với WFI, các nguồn đánh thức gồm:
    EXTI (ngắt ngoài)
    RTC (Real Time Clock)
    Independent Watchdog (IWDG)
HAL_PWR_EnterSTOPMode(PWR_LOWPOWERREGULATOR_ON, PWR_STOPENTRY_WFI);

## Slide 7
Wakeup from Stop Mode – STM32
1. Cơ chế đánh thức
Khi vào Stop Mode bằng WFI, MCU sẽ được đánh thức bởi:
  EXTI (External Interrupt)
  RTC (Real Time Clock)
  Independent Watchdog (IWDG)
2. Khôi phục hệ thống sau khi tỉnh dậy
Clock system bị tắt trong Stop Mode → cần cấu hình lại System Clock.
SysTick cũng đã bị suspend → cần Resume lại SysTick.
3. Ví dụ code callback
void HAL_GPIO_EXTI_Callback(uint16_t GPIO_Pin){
if(GPIO_Pin == GPIO_PIN_13) {// Ngắt ngoài từ nút bấm
SystemClock_Config(); // Khôi phục clock
HAL_ResumeTick(); // Resume SysTick
}
}

## Slide 8
Standby Mode – STM32
1. Đặc điểm
Tiêu thụ điện năng thấp nhất.
Dựa trên chế độ Cortex-M4 Deep Sleep với Voltage Regulator tắt.
Domain 1.2 V → Power Off.
PLL, HSI, HSE đều bị tắt.
Chỉ Backup registers và RTC (nếu bật) còn giữ lại.

## Slide 9
2. Entering Standby Mode Cần xóa cờ đánh thức (Wakeup Flags) để tránh MCU bị thức dậy ngay lập tức:
/* Clear the Wakeup flag */
__HAL_PWR_CLEAR_FLAG(PWR_FLAG_WU);
/* Clear the RTC Wakeup flag */
__HAL_RTC_WAKEUPTIMER_CLEAR_FLAG(&hrtc, RTC_FLAG_WUTF);

## Slide 10
Wakeup & Enter Standby Mode – STM32
1. Cấu hình nguồn đánh thức Có 2 lựa chọn phổ biến:
- Wakeup Pin
HAL_PWR_EnableWakeUpPin(PWR_WAKEUP_PIN1);
- RTC Wakeup Timer (ví dụ 5 giây)
// Wake-up Time Base = 16 / 32kHz = 0.0005s
// 5s / 0.0005s = 20000 = 0x2710
if (HAL_RTCEx_SetWakeUpTimer_IT(&hrtc, 0x2710,
RTC_WAKEUPCLOCK_RTCCLK_DIV16) != HAL_OK)
{
Error_Handler();
}
2. Vào Standby Mode
HAL_PWR_EnterSTANDBYMode();